ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie L / Edelstahl

Seite 1 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Edelstahl Sockelleisten

Typ ________

Material:	 Edelstahl fein geschliffen K240

mit Schutzfolie versehen

Blechstärke (in mm):	 1,0  1,25  1,5  2,0  3,0

Profilkantung	 90°

115°

Radius 10,0mm

Radius 25,0mm

Profilbreite (in mm):	________ mm

Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie L / Edelstahl

Seite 2 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken – auf Gehrung zuschneiden	E_MI_G01

Pos. ______	Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken – auf Gehrung zuschneiden 	E_MA_G01

Pos. ______	Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung	DEV

Pos. ______	Im Zuge der Montage sind die seitlichen Öffnungen

mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe

bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Sockelleisten

Serie L / Edelstahl

Seite 3 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Edelstahl Sockelleisten der Vorposition	E_M_01

Pos. ______	Die Montage der Profile erfolgt durch Ankleben

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann

dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro